## Slide 1: Nyomtatók

## Slide 2: A tétel
Miként szokás csoportosítani a nyomtatókat? Válasszon egy nyomtatótípust és írja le a működését!

## Slide 3: A nyomtatók
A nyomtatók a kimeneti perifériák közé tartoznak
Az adatok papírra való nyomtatását teszik lehetővé a számítógépről
A számítógéphez napjainkban általában az USB csatlakozón kapcsolódnak
Régebben a párhuzamos portot (csatlakozót) használták

## Slide 4: A nyomtatók csoportosítása
Mechanikus működésű (kontakt)nyomtatók
  Karakter nyomtatók
  Sornyomtatók
  Mátrix nyomtatók
Nem mechanikus működésű nyomtatók
  Elektrosztatikus nyomtatók
    Lézer nyomtatók
    LED nyomtatók
    Ionsugaras nyomtatók
  Tintasugaras nyomtatók
    Piezzo-elektromos nyomtatók
    Buborék nyomtatók
  Termikus nyomtatók

## Slide 5: Mechanikus (ütő) nyomtatók
Mára már elavultak, nem jellemző a használatuk
Zajosak, nagy szerviz igényűek
Egy festékszalag van a papír felett és a karakter formák erre csapódva hagynak nyomott a papíron
A sornyomtató egyszerre egész sort nyomtat
A mátrixnyomtató az ütő tű által létrehozott pontokból építette fel a papíron nyomtatni kívánt karaktert

## Slide 6: Mátrix nyomtató és a nyomtatási képe

## Slide 7: A színes nyomtatók színkeverése
Szubsztraktív (kivonó)színkeverés
CMYK színrendszer
Cián, magenta, sárga színekből keverjük ki a színt.
A feketét plusz színként adjuk hozzá.
4 db festékpatron vagy festékkazetta van a nyomtatóban ezekkel a színekkel

## Slide 8: A tintasugaras nyomtatók jellemzői
Tintasugaras nyomtatóknál mindig apró festék cseppekből jön létre papíron kép.
A nyomtatókban festékpatronokban tárolják a festéket, általában a CMYK színkeverést használják négyféle színű festékpatron kell.
Viszonylag egyszerű működési elv jellemző rájuk
A nyomtató olcsó
Szép kép,de magas példányszámnál magas működési költség jellemzi
Otthoni használtra megfelelő (kis példányszám esetén)

## Slide 9: A tintasugaras nyomtató típusai
A tintasugaras nyomtatóknál kétféle működési elv jellemző:
  Buborék nyomtatás (buble jet)
    A festékfúvókában fűtőszál van, hevítés hatására buborék képződik, mely papírra nyomja a festékcseppet.
  Piezoelektromos nyomtató (ink jet)
    A festékfúvókában piezo-elektromos kristály van. Elektromos töltés hatásra ennek mérete megváltozik, és a kristály nyomja a festékcseppet a papírra.

## Slide 10: Tintasugaras nyomtató működése

## Slide 11: A lézernyomtató működési elve
A nyomtató egy fényérzékeny hengert tartalmaz, amelyet kezdetben pozitív elektromos töltéssel töltenek fel.
A forgó hengerre a képet lézersugár rajzolja.
Az érintett pontokban negatív töltés jön létre, amely magához vonza a pozitív töltésű festékport.
A kép átkerül a henger alatt áthaladó, és előzőleg pozitívra töltött papírra.
Színes nyomtatónál mind a 4 alapszínnél a papírnak keresztül kell menniük a hengereken.
Végül egy fűtőhenger a papírra égeti a festékszemcséket.

## Slide 12: Lézernyomtató szerkezete
1. rögzítő henger 2. továbbító henger 3. tisztító elem 4. töltő elem 5. rögzítő henger 6. fotókonduktor dobegység (fényérzékeny dob) 7. forgó tükör 8. lézer 9. modulátor

## Slide 13: Lézernyomtató működési elve

## Slide 14: A lézernyomtatók jellemzői
Magas a készülék ára a tintasugaras nyomtatókhoz képest
Nagy példányszám esetén alacsony az egy lapra eső költség
Ritkán kell festékkazettát, tonert cserélni
Színes lézernyomtatók a CMYK színkeverést használják négyféle színű toner kell!
Fénykép minőség nyomtatására nem alkalmas
A nyomtatás nem érzékeny a páratartalomra

## Slide 15: Egyéb elektrosztatikus nyomtatók
Működési elvük ugyanaz, mint lézernyomtatóé,a festékpor az elektromos töltés hatására kerül a papírra
Ionsugaras nyomtató
  Lézer helyett ionsugár hozza létre az elektromos töltést az alumínium hengeren
  A festék rögzítése hidegsajtolással történik
LED nyomtató
  Lézer helyett apró LED-ek fénye változtatja meg henger elektromos töltését.
  Kisebb helyet foglalnak az alkatrészek egyszerre kerülnek fel a színek ,elférnek egymás mellett a színezők
  Pontosabb képet ad a lézernyomtatóhoz képest

## Slide 16: A termikus nyomtatók jellemzői
Pénztárgépekben, faxkészülékben használják
Két fő típusa létezik
Hagyományos hőnyomtatók
  Speciális hőérzékeny papír szükséges, amely a hő hatására elszíneződik.
  Alacsony nyomtatási sebesség.
  Idővel a papír elszíneződik, illetve a szöveg kihalványul.
Modern hőnyomtatók
  Hőérzékeny festékszalag alkalmazása, melyet a nyomtatófej a papírhoz szorít.
  A fejben keltett hő hatására a szalagra felhordott festékréteg megolvad és nyomot hagy a papíron.

## Slide 17: Termikus nyomtató

## Slide 18: Nyomtatás hálózaton
Számítógép hálózaton több gépről is nyomtathatunk ugyanazzal a nyomtatóval
A nyomtatókat kétféle módon használhatunk számítógép hálózaton:
Nyomtató hagyományos megosztása
  Egyik számítógéphez csatlakoztatjuk a nyomtatót és megosztjuk
  Hátrány: nyomtatásnál mindig bekapcsolva kell lenni annak a számítógépnek, amihez csatlakoztatva van
Hálózati kártyával rendelkező nyomtató
  Amennyiben hálózati kártyával rendelkezik a nyomtató, önállóan kapcsolódhat a hálózatra
  Távvezérléssel is lehetséges a konfigurálása
  Általában a drágább nyomtatóknak van hálózati kártyája

## Slide 19: A nyomtatók és a parancsnyelvek
A nyomtatók fontos jellemzője, hogy ismernek-e valamilyen parancsnyelvet.
Amennyiben a nyomtatási feladat valamilyen parancsnyelven kerül közlésre a nyomtatóval, gyorsabb lesz nyomtatás (tehermentesíti a nyomtatót)
Bonyolult ábrák is leírhatók egyszerű jelekkel (ASCII kóddal)
A legjobban elterjedt leíró nyelv a PostScript
  A képet és szöveget egységes módon írja le, és ezt a nyomtató értelmezni tudja.